## Slide 1: 嵌入式系统硬件基础
从事有趣的、富有挑战性的设计，本身就是一种愉快的享受。--王选

## Slide 2
2.1 硬件基础：基本概念、器件及原理
2.2 硬件组成：架构模型与核心逻辑、子系统
2.3 典型硬件形式
2.4 硬件设计基本方法及实例分析

## Slide 3: 2.1 硬件基础：基本概念、器件及原理

## Slide 4: 2.1 硬件基础
嵌入式硬件是嵌入式系统的载体。
不同程度地了解、掌握嵌入式硬件的工作原理和设计方法，是优秀嵌入式系统软、硬件开发人员的必备素质。
  为了编写正确的系统软件，必须了解硬件；
  必须把软件安装到硬件上；
  必须能够区分某一问题是由软件还是硬件引起的；
  必须能够阅读硬件原理图；
  ……

## Slide 5
器件术语
  芯片（chip）：半导体材料制成的电路器件；
  引脚（lead）：半导体器件和外部连接的部分，排布在芯片两侧或四周；
  封装（packaging）：将半导体器件以特定方式、特定材料包装起来，提高可靠性、便于使用；
    封装应该具有较强的机械性能、 良好的电气性能、散热性能和化学稳定性能；

## Slide 6
封装
  双列直插式封装（DualIn-line Package，DIP）：
  采用双列直插形式封装的集成电路芯片，绝大多数中小规模集成电路(IC)均采用这种封装形式；
  特点：
    适合在PCB(印刷电路板)上穿孔焊接，操作方便；
    芯片面积与封装面积之间的比值较大，故体积也较大；
    中小规模集成电路(IC)均采用这种封装形式，其引脚数一般不超过100个。

## Slide 7
PQFP塑料方型扁平式封装
  PQFP（Plastic Quad Flat Package）；
  芯片引脚间距离很小，管脚很细，一般在100以上 ；
  大规模或超大型集成电路采用这种封装形式；
  必须采用SMD（表面安装设备技术） 表贴到PCB；
PFP塑料扁平组件式封装
  PFP（Plastic Flat Package）；
  芯片与QFP方式基本相同，唯一区别是QFP一般为正方形，而PFP既可以是正方形，也可以是长方形；

## Slide 8
  薄形小外型封装TSOP (Thin Small Outline Package)
    厚度1.0mm 的矩形封装；
    在芯片的周围做出引脚，采用表面安装技术SMT直接附着在PCB板的表面；
    TSOP封装外形尺寸时，寄生参数(电流大幅度变化时，引起输出电压扰动) 减小，适合高频应用，操作方便，可靠性高。
    TSOP封装具有成品率高，价格便宜等优点，得到广泛应用。

## Slide 9
  塑料引线芯片载体封装
    PLCC (Plastic Leaded Chip Carrier)
    外形呈正方形，四周都有管脚，管角为J型；
    外形尺寸比DIP小；
    主板（如Intel系列）的BIOS都采用该封装形式。

## Slide 10
  PGA插针网格阵列封装
    Pin Grid Array Package
    在芯片的内外有多个方阵形的插针，每个方阵形插针沿芯片的四周间隔一定距离排列；
    PGA插座，如CPU的ZIF（Zero Insertion Force Socket，零插拔力）插座，专门用来满足PGA封装的CPU安装和拆卸的要求 ；

## Slide 11
  BGA球栅阵列封装 Ball Grid Array Package
    IC频率超过100MHz时，传统封装方式可能会产生 “CrossTalk”现象，且当管脚数大于208时，传统封装方式有难度 ；
    高密度表面装配封装技术，封装的底部，引脚都成球状并排列成一个类似于格子的图案，由此命名为BGA ；材料多为陶瓷；
    五大类：PBGA、CBGA、FCBGA、TBGA、CDPBGA 等；
    采用可控塌陷芯片法焊接，可以改善电热性能；
    BGA一出现便成为CPU、主板上南/北桥芯片等高密度、高性能、多引脚封装的选择。

## Slide 12
  其它封装形式
Notes: Roadmap

## Slide 13
  数据表（datasheet）：芯片制造商提供的关于产品信息的文档，说明了芯片的功能、结构、特性及使用方式等；
  印制电路板（printed circuit board，PCB）：薄的纤维玻璃板，印有铜线来连接元器件；
  原理图（schematic diagram）：用于表示电路的主要部分以及元件之间的连接。

## Slide 14
电路术语与符号
  接地电压/低电压：0V电压；
  接地引脚（GND）：接到一直是低电压的信号；
  集电极电压/高电压：3V、5V、12V电压；
    任何时候，电路中的信号要么高要么低；
    电路供电电压Vcc、芯片工作电压Vdd、发射级电源电压Vee、编程电压Vpp……
TTL电平：TTL器件中+5V等价于逻辑“1”，0V等价于逻辑“0”；
  输出 L： <0.8V ； H：>2.4V；
  输入 L： <1.2V ； H：>2.0V
CMOS电平：CMOS器件中12V电压为逻辑“1”，低于3.6V时为“0”；
  输出 L： <0.1*Vcc ； H：>0.9*Vcc；
  输入 L： <0.3*Vcc ； H：>0.7*Vcc.
RS-232电平：负逻辑电平，即负电平-3～-12V为逻辑“1”，正电平+3～+12V为逻辑“0”；
实际中，不同电平是可以进行转换的。

## Slide 15
  信号，是时-空域中，以特定载体（如光、电、声音等）和特定形式传输信息的能量单元；是信息的物理表示；
  浮动信号（多驱动信号）
    下图中如果没有任何输出信号，会有什么问题？
    没有驱动，信号可能高也可能低，或者处于二者之间某个状态(浮动)依赖与信号两端元件的瞬时状态，无法预见；
输入A
输入B
输入C
输出
B
A
C
芯片

## Slide 16
  三态门（三态驱动器、三态缓冲器）
    可以将信号驱动为高电压、低电压、浮动状态；
    浮动状态即第三种输出状态，也称三态、高阻抗态；此时既不像输出0状态那样允许电流灌入，也不象输出1状态那样向负载提供电流，处于悬浮状态；
    用于多个数据源共享一根（组）线路，驱动同一信号。
A
输入
输出
选择
三态驱动器
含三态驱动器的一个电路
片选A
片选B
片选C
输入A
输入B
输入C
输出
B
A
C

## Slide 17
  右图中，如果任何一个选择信号都不是有效，会有什么问题？
  信号浮动！
  如何解决？
  安装一个辅助元件来驱动其高低上拉电阻、下拉电阻；
含三态驱动器的一个电路
片选A
片选B
片选C
输入A
输入B
输入C
输出
B
A
C
上拉电阻
下拉电阻

## Slide 18: 上拉电阻、下拉电阻
连接在元件信号引脚和高电压之间的电阻，用于将引脚信号钳位在高电平，或在驱动能力不足时提供电流。
通常其值可在1KΩ~ 100KΩ之间，值越大输出电平的延迟越大；值越小，电流越大，上拉能力越强，但损耗越大： V×I。
上拉电阻
Pull-up
resistor
连接在元件信号引脚与GND之间的电阻，用于将信号钳位在低电平，或者用于吸收电流。
下拉电阻
Pull-down
resistor
Calculate value of Pull-up and Pull-down Resistor
Before selecting resistor value, we need to keep in mind following relation, “Low resistance  More current  Strong pull-up/down More Power dissipation & voltage drop” and vice versa.
Ohm‘s Law: V= I×R
V= (Current through R)×R  R= V÷(Current through R)

## Slide 19
  负载问题
    一个元件的输出驱动能力是有限的，当一个输出对应过多元件的输入时可能导致驱动过载；
    制造商已标明元件输出信号上的驱动电流及所需的输入电流；
    当出现驱动过载现象时需要增加驱动器电路；

## Slide 20
更多电路
过载！

## Slide 21
更多电路
解决过载1
驱动器
驱动器所需输入电流小于右边电路元件需求总和，减小了非门上的负载；
问题是引入了延迟；

## Slide 22
更多电路
解决过载2
Notes: 比较理想的解决方案

## Slide 23
基本元件与逻辑
  晶体管 Transistor，固体半导体制成的器件；
    具有检波、整流、放大、开关、稳压、信号调制等多种功能；二极管晶体管有两个极，一个PN结，单向导电特性；
  三极管（bipolar transistor，双极性结型晶体管）
    有三个极，三个极分别为N型与P型组成发射极Emitter、基极Base和集电极Collector；空穴、电子两种极性的载流子都参与导电，故称双极型晶体管；
    作为一种可变电流开关，能够基于输入电压控制输出电流；与普通机械开关（如Relay、switch）不同，晶体管利用电信号来控制自身的开合，而且开关速度可以非常快，实验室中的切换速度可达100GHz以上；
    晶体管是电流控制元件，在信号电压较低，又允许从信号源取较多电流的条件下，应选用晶体管。

## Slide 25
  场效应管（Field Effect Transistor, FET场效应晶体管）
    利用控制输入回路的电场效应来控制输出回路电流的半导体器件，属电压控制型半导体器件；
    仅由多数载流子参与导电，也称单极型晶体管；
    场效应管是电压控制器件，通过VGS(栅源电压)来控制ID（漏极电流），只允许从信号源取较少电流的情况下，应选用场效应管；
    具有输入电阻高（107～1015Ω）、噪声小、功耗低、动态范围大、易于集成、没有二次击穿现象、安全工作区域宽等优点；
计算机仿真的纳米线MOSFET中反型沟道的形成（电子密度的变化）。阈值电压在0.45V左右。

## Slide 26
常见的两种类型：结场效应管（Junction FET—JFET)和金属-氧化物半导体场效应管（Metal-Oxide Semiconductor FET，MOS-FET）；

## Slide 27
  开放收集器（OC门, NPN型三极管）
    输出装置，实际为NPN型三极管；即可驱动输出，也可以处在高低电压不定状态；
    多个这种输出连接到同一信号上，只要一个为低电压，该信号就变为低电压； 解决了总线竞争问题；
    如两个外设向CPU发出中断请求，有一端为低则产生中断；

## Slide 28
示例：NPN集电极开路输出的结构
Notes: 图1，当左端的输入为“0”时，前面的三极管截止（即集电极C跟发射极E之间相当于断开），所以5V电源通过1K电阻加到右边的三极管上，右边的三极管导通（即相当于一个开关闭合）；当左端的输入为“1”时，前面的三极管导通，而后面的三极管截止（相当于开关断开）
图2中的开关受软件控制，“1”时断开，“0”时闭合。很明显可以看出，当开关闭合时，输出直接接地，所以输出电平为0。而当开关断开时，则输出端悬空了，即高阻态。这时电平状态未知，如果输出端的一个电阻负载（即使很轻的负载）到地，那么输出端的电平就被这个负载拉到低电平了，所以这个电路是不能输出高电平的。
图3中那个1K的电阻即是上拉电阻。如果开关闭合，则有电流从1K电阻及开关上流过，但由于开关闭合时电阻为0（方便我们的讨论，实际情况中开关电阻不为0，另外对于三极管还存在饱和压降），所以在开关上的电压为0，即输出电平为0。如果开关断开，则由于开关电阻为无穷大（同上，不考虑实际中的漏电流），所以流过的电流为0，因此在1K电阻上的压降也为0，所以输出端的电压就是5V了，这样就能输出高电平了。但是这个输出的内阻是比较大的（即1KΩ），如果接一个电阻为R的负载，通过分压计算，就可以算得最后的输出电压为5*R/(R+1000)伏，即5/(1+1000/R)伏。所以，如果要达到一定的电压的话，R就不能太小。如果R真的太小，而导致输出电压不够的话，那我们只有通过减小那个1K的上拉电阻来增加驱动能力。但是，上拉电阻又不能取得太小，因为当开关闭合时，将产生电流，由于开关能流过的电流是有限的，因此限制了上拉电阻的取值，另外还需要考虑到，当输出低电平时，负载可能还会给提供一部分电流从开关流过，因此要综合这些电流考虑来选择合适的上拉电阻。
如果我们将一个读数据用的输入端接在输出端，这样就是一个IO口了（51的IO口就是这样的结构，其中P0口内部不带上拉，而其它三个口带内部上拉），当我们要使用输入功能时，只要将输出口设置为1即可，这样就相当于那个开关断开，而对于P0口来说，就是高阻态了。

## Slide 29
  漏极开路（Open Drain, OD）
    N-MOS场效应管，漏极浮空
    在I/O向栅极供电时导通并“漏”电流（吸收电流），输出低电平；
    也可以支持多个开漏输出引脚的“线与”连接；
  推挽电路（Push-Pull）
    右图推挽电路采用了两个互补的增强型MOSFET，顶部是P-MOS场效应管（Top-Transistor），底部是N-MOS场效应管（Bottom-Transistor）；
    多个推挽电路不能进行“线与”型的逻辑操作，一条总线上只能有一个推挽输出器件，why？
Notes: 需要强调的是，若将两个推挽输出引脚相连，当一端输出为高电平（灌电流）而另一端为低电平（漏电流）时，将在两个引脚之间产生瞬时的大电流，产生总线竞争问题并可能造成电路损坏。
N沟道增强型MOS场效应管，(1)当uGS<UGSth时， iD >0，uGS越大， iD也随之增大，二者符合平方律关系，
P沟道FET要导通，栅极电压必须低于源极电压，且低到某种程度，电流从S极流向源极；而N沟道FET，栅极电压必须要高于源极电压，且高到某种程度，电流从源极流向S极；P沟道FET导通时，VGS为反偏电压，N沟道FET的VGS为正偏压。

## Slide 30
  退耦（也称去耦）
    电路网络中存在：感应产生的寄生电流或供电电路中形成的反冲电流；
    当芯片改变输出端电压时需要大量的电量改变输出信号，此时芯片供电电路电压会急剧下降，可能导致芯片停止工作；
    如何解决？
    退耦，其目的就是消除电路之间的寄生耦合;
    电容具有滤波和电量存储作用；
    平常情况下，电容充电；当电路突然需要大量电量时，电容放电；

## Slide 31
  退耦电容
    退耦电容用于退耦，基于滤波作用来消除电路回波噪声，或者基于储能来快速提供能量补充；
    布放在信号输出引脚，将输出信号的干扰作为滤除对象；
    一般分布在电路板上离可能需要大量电量的电路部分很近的地方；
    最好不采用电解电容，电解电容是两层薄膜卷成的结构，这种结构在高频时表现为电感。

## Slide 32
退耦电容的摆放原则：靠近电源的管脚，并且电容的电源走线和地线所包围的面积最小。
电路原理图中的退耦电容通常都集中表示，主要表明该类电容的数量；

## Slide 33
  旁路电容
    在电路中也是用于滤波、抗干扰的作用;
    主要将输入信号中的高频噪声作为滤除对象，利用电容的频率阻抗特性，将前级携带的高频杂波滤除。

## Slide 34
  寄存器（Register）
    一种基于触发器(flip-flop)逻辑构造的高速存储单元，是集成电路中的重要组成部件。
D触发器逻辑及4位缓冲寄存器构造
4位串行移位寄存器构造
Notes: RS flip-flop
R: RESET
S: SET

## Slide 35
  计数器（Counter）
    集成电路中完成计数功能的逻辑部件，由一组具有存储信息功能的触发器构成。
J-K触发器逻辑及脉冲计数器

## Slide 36
小结
  基本的硬件概念；
    芯片、引脚、封装、三态、浮动信号、晶体管、三极管、FET、OC、OD、推挽电路、退耦电容、上拉/下拉电阻、触发器、寄存器、计数器、总线等；
  通过示例分析及练习掌握基本原理，懂得相关电路的设计方法和使用方法。

## Slide 37: 2.2 硬件组成：架构模型与核心逻辑、子系统

## Slide 38: 2.2 硬件组成：架构模型与核心逻辑、子系统
通用计算机的典型硬件结构
（单台）嵌入式计算机的基本硬件组成
嵌入式系统硬件面向特定应用，不同嵌入式系统的硬件组件类型与数量、电路连接和布线设计等又有其自身特色，需要进行针对性的考量。

## Slide 39
核心逻辑与子系统
  处理器子系统
    是嵌入式系统的核心，连接各种外设进行工作，硬件设计需要围绕其进行；
    形式：（单核/多核）单处理器子系统、异构/同构（单核/多核）多处理器子系统。

## Slide 40
  存储子系统
    通用计算机架构中，存储子系统以ROM（用于BIOS）、DDR RAM和硬盘（HDD或SSD硬盘）作为主要存储单元，以USB接口的Flash作为存储扩展；
    嵌入式系统的功能、性能要求决定了存储子系统容量和性能的确定性，
    不同类型的系统数据存储需要则决定了存储器件的多样性；
    存储子系统分为片内存储和片外存储两部分。
嵌入式存储子系统架构示例
  片内存储器： 存储程序、数据
  片外存储器： 用于扩展
  一体化安装

## Slide 41
  时钟子系统
    为计算系统的工作提供时钟控制脉冲信号，是处理器、存储器、总线以及WDT、UART等I/O正常、有序工作的重要条件；
    对于复杂嵌入式处理器与硬件系统，则需进一步采用倍频、分频、锁相环振荡器（Phase Locked Loop，PLL）等特殊电路以及多时钟源来构建时钟子系统；进一步构成多路时钟、时钟树；
ARM7的系统时钟电路

## Slide 42
  I/O子系统
    围绕嵌入式处理器扩展出的接口子系统，采用内部总线、板级总线和接口电路连接大容量存储组件和用于交互的I/O组件；
    嵌入式系统的I/O子系统也是由片内固有、片外扩展的两部分I/O组件组成。
I/O子系统模型

## Slide 43
  外围电路
    供电电路
    复位电路
    时钟电路
    译码电路
    射频电路
    AD、DA电路
    ……
  调试子系统
    指的用于调试嵌入式系统的软硬件资源总成，一般具有JTAG调试接口或BDM调试接口等。

## Slide 44: 2.3 典型硬件形式

## Slide 45: 2.3 典型硬件形式
嵌入通用计算机型
  在通用计算机上开发应用，并将其“嵌入”到应用系统内部，属于计算机的控制应用；
  硬件结构： 通用计算机＋扩展I/O＋特殊硬件

## Slide 46
  具有一定工业控制特征的通用计算机（工控机）
    提供多个ISA总线 、PCI总线 及USB、RS-232接口
    具有良好的扩展性和兼容性
    采用电磁屏蔽、加固、防震、散热等工艺和技术。
  优点
    成本低、易设计、易维护与升级
  缺点
    体积大、软硬件资源浪费、软件不易保护、批量生产时无法有效控制成本等。

## Slide 47
单板计算机型 面向领域或行业
  构建在单块电路板上的可独立运行计算系统；
  可使用嵌入式处理器或通用处理器，集成了主要的外设，构成专用计算机；
  优点：成本低、体积小、易开发，适合工业控制应用；
  缺点：处理能力较低；并非面向特定应用开发，存在资源浪费；
Notes: 随着控制算法呈现复杂化的趋势，从PLC逐渐移到高端控制器上，把传统PC用在控制方面会受到一系列问题的困扰：首先，传统PC在设计中往往要考虑成本的节约，从而无法提供最佳性能；其次PC上的操作系统由于要兼顾各方面的用途，因而具有极大的开放性，而嵌入式平台却对专业性有一定程度的要求。

## Slide 48
  PC104总线单板模块
    PC104总线
      8位的有64个引脚；16位的有104个引脚；
      PC104采用ISA电气信号定义（1992）、PC104 plus采用PCI电气信号定义（1997）…；
      板卡小型化90×96mm，低功耗1－2瓦，堆栈式总线；
    PC104可集成CPU、存储器、各种接口；
    两种使用方式：多个PC104板可通过PC104总线进行堆叠，也可作为大元件使用；

## Slide 49
基于嵌入式处理器的专用计算机型
  硬件逻辑定制，量体裁衣，不需要的部件全部去掉，减小体积、节省成本；
  可靠性、体积、功耗、成本综合优化；
  产品批量较大的情况下适用；
如何决定形式
  成本考虑
    专用计算机单个成本较低，但是如果批量少，硬件设计费用将比较高；
  销售的数量
    批量时，宜采用专用系统；
Notes: 专用计算机型较前一类，其资源面向具体应用，量体裁衣；单板计算机提供某个领域的资源，如一组I/O通道，但资源通常超过应用需求。

## Slide 50: 2.4 硬件设计基本方法及实例分析

## Slide 51
Protel EDA工具
基本设计方法
三个设计实例

## Slide 52
硬件设计工具
  原理图设计工具Protel、 POWER Logic、OrCAD Capture
  PCB布线工具Protel、PADS、 Allgero(Cadence)

## Slide 53: Protel 99 SE介绍
主要用途
  绘制电路原理图 .sch文件
    原理图由元件、线路、电源组成
    按照电路设计完成原理图绘制
    选定元件的封装形式
  电路模拟
    对电路的结点信号进行模拟
    方便了解电路的信号特性
  绘制PCB板
    依原理图进行实际布局和布线
    制作形成电路底片

## Slide 54: Protel SE软件组成
Protel SE
Library
Sch 元件库
PCB 元件库
绘制原理图
绘制PCB电路图

## Slide 55: 原理图绘制界面
元件库
元件区
元件外形
编辑区
工具条

## Slide 56: PCB板制作界面
元件库
元件区
元件外形
编辑区
工具条

## Slide 57: 基本设计方法
新建项目

## Slide 59
原理图设计
  双击curcuit.sch

## Slide 60
双击元件
移动到编辑区
双击元件编辑其属性

## Slide 61
设定元件的封装格式
MCU
DIP-40
电平转换
DIP-16
DB-9/M
驱动器
DIP-20
上拉电阻SIP9
电阻
AXIAL0.3
退耦电容
RB.2/.4
电容
RAD0.1
发光二极管
DIODE0.4
晶振
XTAL1
HDR1X3
HDR1X12
退耦电容
RAD0.1

## Slide 62
生成网络表
Notes: 应该给出网络表的含义和作用说明

## Slide 64
元件属性描述，包括标识、封装及数值等特性
连通的引脚
供电引脚

## Slide 65
PCB设计
  Printed Circuit Board
1 mil ＝千分之一英吋
100 mil＝2.54mm
1mm＝39.37 mil
Notes: plated through hole
电镀的穿孔

## Slide 66
PCB设计
  导入网络表
装载网络表时会对其中元件、连线等进行校验，无误时才可进一步操作。

## Slide 67
PCB设计
  放置元件、布线
进行自动布线

## Slide 68
制板
  制作底片(Protel绘制)
  电路板曝光
  电路板显影
  电路板蚀刻

## Slide 69
制作PCB电路板—五大工具
曝光机
底片
显影剂
PCB板
蚀刻液（氯化铁）

## Slide 70
双层板
六层板
PCB电路板结构图

## Slide 71
曝光
底片
铜层
底片
感光层
玻璃板
底片
显影(显影剂)
底片
感光层
铜层
玻璃板
光源

## Slide 72
PCB电路板
硬板
软板

## Slide 73
焊接元件
  检查元件是否正常；
  去掉氧化层；
  正确使用电烙铁；
  正确焊接，不能长时间接触焊点，这可能导致焊点脱落；
  对于多引脚元件一定要注意放置正确，若出错很难替换。

## Slide 74
调试 电路测试和功能测试
  电源供电是否正常
  晶振是否产生振动
  基本软件是否工作正常
  其他外围I/O接口是否正常
    如MAX232芯片是否正常工作；
    串口通讯是否正常，需要将电路分段检查；
  ……
Notes: 测试基本硬件是否正常
用测试软件测试硬件运行是否正常
如晶振（12M）不对，导致串口不能正常工作，后来换成11.0592M就好了。
为什么51系列单片机常用11.0592MHz的晶振设计 ?
因为它能够准确地划分成时钟频率,与UART(通用异步接收器/发送器)量常见的波特率相关。特别是较高的波特率(19600,19200),不管多么古怪的值,这些晶振都是准确,常被使用的。

## Slide 75: 设计示例1
WESC2006 硬件电路设计实例

## Slide 78: 设计实例2：
工业实时网络无线通信节点硬件

## Slide 80
实践作业（选作题）
  熟悉硬件设计工具，基于微控制器设计一个简单的路灯控制电路，具有光强度传感器、路灯开关功能；
  给出原理图、PCB，及相关说明；
  列出元件表及参数。